| Nr zlec. | Z – 12 / 2018 |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

| TEMAT: | Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie |
| --- | --- |
| ADRES: | Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin |
| INWESTOR: | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 |
| BRANŻA | Teletechniczna |
| Nazwa i kod robót : | 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |
|  | 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli |
|  | 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych |
| IMIĘ I NAZWISKO | BRANŻA | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| Opracował mgr inż. Stanisław Puszczyński | Teletechniczna |  | 06.2018 |

| Konin, dnia | 06.2018 r. |
| --- | --- |

1. PRZEDMIAR ROBÓT.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kanalizacja teletechniczna CPV: 45232000-2, Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Nr specyfikacji : SST-1/T |  |  |
| 1 | KNNR 6 0804-010-050 | Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej krotność = 1,00 | 2,50 | m2 |
| 2 | KNNR 5 0701-030-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV krotność = 1,00 | 88,00 | m3 |
| 3 | KNR 5-01 0107-01-040 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jedenotwór w ciągu kanalizacji. Rura karbowana 110/95 krotność = 1,00 | 265,00 | m |
| 4 | KNR 5-01 0107-01-040 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jedenotwór w ciągu kanalizacji. Rura karbowana 110/95 wzmocniona krotność = 1,00 | 45,00 | m |
| 5 | KNR 5-01 0401-03-020 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych dwuelementowych. Studnia SK-1. Grunt kategorii IV krotność = 1,00 | 8,00 | szt |
| 6 | KNR 5-01 0401-03-020 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych dwuelementowych. Studnia SK-2. Grunt kategorii IV krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 7 | KNR 5-71 0613-02-020 | Montaż w komorze kablowej stelaży zapasów kabli światłowodowych krotność = 1,00 | 6,00 | szt |
| 8 | KNNR 5 0702-030-060 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV krotność = 1,00 | 88,00 | m3 |
| 9 | KNNR 6 0502-010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność = 1,00 | 2,50 | m2 |
| 2 |  | System TVU IP CPV: 51900000-1, Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli Nr specyfikacji : SST-1/T |  |  |
| 10 | KNNR 5 1209-110-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 11 | KNNR 5 1209-080-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 12 | KNNR 5 1209-060-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 13 | KNNR 5 1209-050-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 14 | KNNR 5 1209-040-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 15 | KNNR 5 0103-020-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w betonie. RL22 krotność = 1,00 | 46,00 | m |
| 16 | KNNR 5 0110-040-040 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego. 50x30mm krotność = 1,00 | 4,00 | m |
| 17 | KNR 5-01 0602-07-040 | Ręczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej w wolny otwór kanalizacji kablowej. Kabel światłowodowy wielomodowy 6-włóknowy 50/125 krotność = 1,00 | 338,00 | m |
| 18 | KNR 5-01 0602-11-040 | Ręczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej. Kabel światłowodowy wielomodowy 6-włóknowy 50/125 krotność = 1,00 | 196,00 | m |
| 19 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur. Kabel światłowodowy wielomodowy 6-włóknowy 50/125 krotność = 1,00 | 62,00 | m |
| 20 | KNNR 5 0212-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel światłowodowy wielomodowy 6-włóknowy 50/125 krotność = 1,00 | 2,00 | m |
| 21 | KNR 5-01 0602-07-040 | Ręczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej w wolny otwór kanalizacji kablowej. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 żelowany krotność = 1,00 | 64,00 | m |
| 22 | KNR 5-01 0602-11-040 | Ręczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 żelowany krotność = 1,00 | 198,00 | m |
| 23 | KNNR 5 0203-050-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 żelowany krotność = 1,00 | 56,00 | m |
| 24 | KNNR 5 0212-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 krotność = 1,00 | 4,00 | m |
| 25 | KNR 5-71 0607-01-171 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Mufa światłowodowa. Liczba spajanych światłowodów 1 szt. krotność = 1,00 | 2,00 | złącze |
| 26 | KNR 5-71 0607-02-171 | Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Mufa światłowodowa. Każdy następny spajany światłowód krotność = 1,00 | 6,00 | złącze |
| 27 | KNNR 5 0404-080-020 | Analogia. Montaż szafy wiszącej 10". Szafa 6U krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 28 | KNNR 5 0406-010-020 | Analogia. Montaż panelu krosowego. Przełącznica światłowodowa. krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 29 | KNR 5-71 0607-02-171 | Analogia. Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Pigtajl SC krotność = 1,00 | 4,00 | złącze |
| 30 | KNR 5-06 0702-06-020 | Analogia. Zarabianie wtyku RJ45 kat. 6. Kabel o 4 parach. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 - 3m krotność = 1,00 | 52,00 | szt |
| 31 | KNR 5-01 1310-01-101 | Analogia. Pomiary dynamiczne sieci na zgodność z kat. 6. krotność = 1,00 | 8,00 | odcinek |
| 32 | KNR 5-71 0902-02-101 | Analogia. Pomiary powykonawcze włókien światłowodowych krotność = 1,00 | 6,00 | odcinek |
| 33 | KNNR 5 0406-010-020 | Analogia. Montaż ogranicznika przepięć 4-kanałowego. 4 PoE+ krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 34 | KNNR 5 0406-010-020 | Analogia. Montaż Switch'a. Switch przemysłowy 4xRJ45PoE+3xport SFP. Moduł SFP - 1 szt. krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 35 | KNNR 5 0406-010-020 | Analogia. Montaż Switch'a. Switch przemysłowy 4xRJ45PoE+3xport SFP. Moduł SFP - 3 szt. krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 36 | KNNR 5 0406-010-020 | Analogia. Montaż mediakonwertera. Moduł SFP, Patchcord światłowodowy MM LC/SC krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 37 | KNNR 5 0303-090-020 | Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 95x115 i 140x140 mm o 3 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 16 mm2 krotność = 1,00 | 8,00 | szt |
| 38 | KNR 7-08 0105-04-206 | Analogia. Montaż kamery telewizji przemysłowej. Kamera IP 4Mpx, 2,8-12, ogranicznik przepięć PoE+, adapter maszyowy krotność = 1,00 | 4,00 | SZT. |
| 39 | KNR 7-08 0105-04-206 | Analogia. Montaż kamery telewizji przemysłowej. Kamera IP 4Mpx, 2,8-12 motor-zoom, ogranicznik przepięć PoE+, adapter maszyowy krotność = 1,00 | 4,00 | SZT. |
| 40 | KNR 5-06 0101-03-020 | Analogia. Instalowanie rejestratora IP 32-kan., dysk 6TB krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 41 | KNR 5-06 0101-03-020 | Analogia. Instalowanie rejestratora IP 32-kan. krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 42 | KNR 5-06 0103-07-964 | Analogia. Instalowanie monitorów wolnostojących. LED 24" FULL HD krotność = 1,00 | 2,00 | STAN |
| 43 | AW-1-020 | Uruchomienie i programowanie systemu. Szkolenie obsługi (8 rg) krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 3 |  | Instalacja domofonowa CPV: 45314000-1, Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Nr specyfikacji : SST-1/T |  |  |
| 44 | KNNR 5 0701-030-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV krotność = 1,00 | 7,96 | m3 |
| 45 | KNR 5-10 0301-01-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność = 1,00 | 29,00 | m |
| 46 | KNR 5-10 0303-01-040 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie. RHDPE 32/2,9 krotność = 1,00 | 29,00 | m |
| 47 | KNR 5-10 0114-01-040 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. XzTKMXpw 5x2x0,5 krotność = 1,00 | 35,00 | m |
| 48 | KNR 5-10 0114-01-040 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 żelowany krotność = 1,00 | 15,00 | m |
| 49 | KNNR 5 0702-030-060 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV krotność = 1,00 | 7,96 | m3 |
| 50 | KNNR 5 1209-110-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 51 | KNNR 5 1209-080-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 52 | KNNR 5 1209-060-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 53 | KNNR 5 1209-050-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 54 | KNNR 5 1209-040-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 55 | KNNR 5 0103-020-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w betonie krotność = 1,00 | 46,00 | m |
| 56 | KNNR 5 0110-040-040 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego. 35x18mm krotność = 1,00 | 6,00 | m |
| 57 | KNR 5-01 0602-11-040 | Ręczne wciąganie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej. YKSY 6x1 krotność = 1,00 | 279,00 | m |
| 58 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur. YKSY 6x1 krotność = 1,00 | 56,00 | m |
| 59 | KNNR 5 0212-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. YKSY 6x1 krotność = 1,00 | 6,00 | m |
| 60 | KNNR 5 1101-090-020 | Analogia.Montaż słupka domofonowego 80x160x1300mm krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 61 | KNNR 5 0409-020-020 | Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzewowej (domofonu). Unifon krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 62 | KNR 5-06 0205-07-965 | Analogia. Montaż zasilacza i przekaźnika domofonowego krotność = 1,00 | 1,00 | ELEM |
| 63 | KNNR 5 0409-010-020 | Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzewowej (domofonu). Panel rozmówny 2-przyciskowy krotność = 1,00 | 2,00 | szt |