Załącznik nr 10 do SIWZ

PWSZ-III/AG-29020-2/2019

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:                 Wymiana stolarki drzwiowej w budynku

Nazwa obiektu:                 Dom Studenta nr 1 w Koninie

Adres obiektu:                   62-510  Konin, ul. J. Popiełuszki 1

Inwestor i adres:                Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1

Nazwa i kod CPV robót:   45453000-7:  Roboty remontowe i renowacyjne

| Razem wartość robót (netto) |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| O g ó ł e m wartość robót (brutto) |  |

##### Słownie złotych:

Poziom cen:

| Zakres opracowania | Imię i Nazwisko projektanta | Specjalność i nr posiadanych uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis projektanta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowe | inż. Paweł Sulkowski | Kontr.- budowlana i architektoniczna UAB 8346/II/13/90; GP 7342/II/68/91 | 03.2019 |  |

- 2 -

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Ogólna charakterystyka obiektu i robót.

- Przedmiar robót zawierający:

- tabelę wartości elementów scalonych.

- przedmiar robót.

- 3 -

Ogólna charakterystyka obiektu i robót

Inwestor.        Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Adres:              62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1

Zadanie:          Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Domu Studenta nr 1 w Koninie

Lokalizacja:     62-510  Konin, ul. J. Popiełuszki 1

1. Charakterystyka obiektu:

Budynek Domu Studenta nr 1 o trzech kondygnacjach nadziemnych. Typ korytarzowy.

Funkcja pomieszczeń:

- pokoje wieloosobowe dla studentów,

- pomieszczenia sanitarne,

- kuchnie wspólne,

- pozostałe pomieszczenia dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Niniejszy kosztorys wykonano dla robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej w niżej podanych pomieszczeniach:

| Nazwa pomieszczenia | J.m | I Piętro | II Piętro | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokoje dla studentów | szt. | 15 | 17 | 32 |
| Łazienki | szt. | 2 | 2 | 4 |
| Kuchnie | szt. | 1 | 1 | 2 |
| Przejście w korytarzu | szt. | - | 1 | 1 |
| Razem | szt. | 18 | 21 | 39 |

2. Opis projektowanych robot:

Projektowane roboty należy wykonać wg ustalonej z inwestorem kolejności (piętro, parter).

Kolejność robót na danej kondygnacji jest następująca:

I. Roboty rozbiórkowe:

- ostrożne zdjęcie skrzydeł do przekazania inwestorowi w celu dalszego wykorzystania,

- wykucie ościeżnic drzwiowych – do wyzłomowania,

- poszerzenie otworów drzwiowych w murze z cegły po 5 cm obustronnie, lub w przypadku uniemożliwiającym poszerzenie obustronne wykonać poszerzenie jednostronne o 10 cm w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru (po zbadaniu głębokości oparcia nadproża),

- wycięcie wykładziny w progu pokoju w celu uzupełnienia paskiem nowej wykładziny na całą szerokość otworu oraz rozebranie pasa płytek gres od strony korytarzy, łazienek i kuchni w celu uzupełnienia nowymi płytkami na całą szerokość otworu,

- rozebranie uszkodzonych płytek glazurowanych ściennych podczas poszerzenia otworów w łazienkach i kuchniach,

- wycięcie fragmentów cokolików z płytek gres oraz skrócenie listew przyściennych, dopasowując długość wycięcia do osadzanej ościeżnicy stalowej,

- wyniesienie gruzu z kondygnacji, wywiezienie na odległość do 8 km wraz z kosztami utylizacji.

- 4 -

II. Roboty montażowe

- otynkowanie pasów ościeży po poszerzeniu otworów tynkiem kat. III,

- zamontowanie ościeżnic stalowych regulowanych na szerokość ościeża - ościeżnice wykonawca powinien zamówić po dokładnym pomiarze szerokości ścian przy otworach w obiekcie (w przypadku utrudnień z zamówieniem ościeżnic, przy szerokości ościeża wynoszącej 43 cm, należy zastosować w otworze dwie ościeżnice kątowe obejmujące narożniki po obu stronach ościeża, a przestrzeń pomiędzy ościeżnicami pomalować farbą lateksową w kolorze ościeżnicy),

- uzupełnienie posadzek w progach płytkami geres na korytarzach, w łazienkach i kuchniach oraz paskami wykładziny podłogowej w pokojach (uzupełnić płytkami i wykładzinami w kolorze i jakości istniejących),

- uzupełnienie płytek ściennych glazurowanych w sanitariatach i kuchniach z ułożeniem na klej, oraz wykonanie koniecznych robót malarskich przy zastosowaniu niżej opisanych farb w kolorze istniejących ścian,

- zawieszenie i regulacja skrzydeł drzwiowych dopasowanych do ościeżnic, które wykonawca powinien zamówić u producenta z uwzględnieniem lokalizacji otworów do montażu zamków na karty magnetyczne oraz lokalizacji i typu zawiasów w zakupionych ościeżnicach,

- instalacja kompletu urządzeń koniecznych do funkcjonowania zamków elektronicznych w tym kart magnetycznych oraz zakup kart, uruchomienie systemu i przeszkolenie personelu.

3. Opis użytych materiałów.

Do wykonania niniejszego zadania należy zastosować niżej opisane materiały  i wyroby budowlane posiadają odpowiednie oznakowanie „B” lub „CE”, na które należy dostarczyć inwestorowi odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty.

3.1.  Ościeżnice drzwiowe

Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane dostosowane do szerokość ościeża w danym otworze drzwiowym i skrzydła o wymiarze 90 x 200 cm.

W kosztorysie dokonano podziału w zakresach (mm) 155-185, 215-245, 275-305, 305-335, 395-425 (rzeczywistą szerokość powinien wykonawca ustalić na budowie).

Charakterystyka ościeżnic drzwiowych:

- wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm, lakierowana proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem,

- tolerancja wymiarów zgodnie z przedstawioną Aprobatą Techniczną producenta,

- lokalizacja zawiasów i otworów na zamek kompatybilna do zastosowanych skrzydeł drzwiowych i zamków (zwykły, patentowy lub elektroniczny na kartę),

3.2. Skrzydła drzwiowe

Skrzydła drzwiowe 90 x 200 cm do wszystkich ościeżnic wg poniższej charakterystyki z tym, że do pokojów studenckich należy zastosować zamki elektroniczne na karty magnetyczne (hotelowe), do sanitariatów i kuchni zamki wg poniższej charakterystyki bez klucza, a do drzwi w przejściu korytarzowym  zamki wg poniższej charakterystyki z wkładką patentową.

Przykładowe skrzydło typu Norma decor Invado.

Charakterystyka skrzydeł drzwiowych:

- rama skrzydła wykonana z płyty MDF,

- wypełnienie stabilizacyjne - płyta wiórowa otworowa,

- 5 -

- rama wraz z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF,

- krawędzie boczne i krawędzie górne są okleinowane,

- skrzydło pokryte jest okleiną dekoracyjną,

- szpros konstrukcyjny w skrzydle w kolorze skrzydła,

- krawędzie pionowe skrzydeł są zaokrąglone,

- zawiasy standardowe czopowe wkręcane 13,5/9 - 3 sztuki dostosowane do przyję-tych typów ościeżnic,

3.3. Zamki elektroniczne do drzwi

Standard europejski, blacha 2,2 mm

Metalowe pokrętło od środka

Model klamki: 476

Wykończenie: satynowo-chromowane

Brak wkładki na klucz

Brak modułu Bluetooth

3.4. Zamki zwykłe z wkładką patentową

Zamek bębenkowy 72/50 ocynk biały z zaczepem, puszka 70 mm, z wkładką patentową z trzema kluczami.

3.5. Samozamykacz do drzwi łazienkowych

Samozamykacz z ramieniem, typowy, kolor srebrny.

3.6. Płytki gres:

- format: 30 x 30 cm.;  grubość: 7,2 mm

- technologia: gres techniczny

- powierzchnia: mat

- gatunek: 1

- błyszcząca: nie

- antypoślizgowość: R10

- ścieralność: ścieralność wgłębna max. 175

3.7. Wykładzina podłogowa

Elastyczna wykładzina obiektowa grub. 2,0 mm, wielowarstwowa z warstwą użytkową. Produkowana w rolkach. Odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów). Może być stosowana w budynkach użyteczności publicznej o intensywnym natężeniu ruchu np. w szkołach, szpitalach, innych obiektach służby zdrowia...

Typ: Wykładziny PCV

3.8. Farba na ścianę w korytarzu:

- odporna, nie przyciągająca kurzu farba lateksowa do wnętrz,

- spoiwo: lateks syntetyczny wg DIN 55945,

- stopień połysku: mat,

- 6 -

- wymaga gruntowania,

- odporność na szorowanie na mokro - klasa 2 (wg normy EN 13300),

- współczynnik kontrastu - klasa 3 (wg normy EN 13300),

- zawartość lotnych substancji organicznych < 1g/l.

3.9. Farba na ścianę w pokojach studenckich

- wodorozcieńczalna farba lateksowa do wnętrz,

- zwiększona odporność na zabrudzenia,

- stopień połysku: głęboki mat,

- odporność na szorowanie na mokro - klasa 1 (wg normy EN 13300),

- odporna na tłuste plamy,

- zawartość lotnych substancji organicznych < 2g/l.

4. System elektroniczny zamków na karty magnetyczne.

W kosztorysie uwzględniono koszt zainstalowania kompletnego systemu elektronicznego zamków oraz jego wdrożenie i przeszkolenie pracowników.

Charakterystyka systemu:

- zbliżenie karty magnetycznej do czytnika w zamku pozwoli na otwarcie drzwi,

- specjalna gałka od środka do aktywowania rygla blokującego,

- własne zasilanie każdego zamka z 4 baterii alkaicznych LR6 AA,

- pamięć 600 ostatnich wejść do danego pomieszczenia,

- pamięć 140 ostatnich błędów (np. nieważna data, nieprawidłowy nr pokoju, etc.),

- pełna kontrola wydanych kart przez personel recepcji,

- funkcja "anty-panik" pozwala na natychmiastowe otwarcie drzwi od środka,

- oprogramowanie w języku polskim,

Do programowania kart służy urządzenie USB.

Dwa rodzaje kart:

- standardowe do otwierania pokoju dla studentów + karty zapasowe,

- karty potrzebne do ustawień zamków i karty dla personelu:

- karta autoryzacyjna,

- karta do obsługi programatora,

- karta awaryjna otwierająca wszystkie zamki w przypadku awarii i wewnę-trznej blokady.

Przed zamówieniem ościeżnic i skrzydeł  wykonawca musi dokonać pomiarów z natury.

Kolor okleiny drzwiowej oraz ościeżnic przed zamówieniem, wykonawca przekaże do akceptacji zamawiającemu.

Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem nazw własnych, znaków towarowych lub nazw producentów, to należy przyjąć, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy: „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych dla opisanych w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia ich parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym.

Konin, marzec 2019 r.             Opracował:

###### - 7 -

###### Tabela elementów scalonych

Zadanie:  Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Domu Studenta nr 1 w Koninie.

| Poz. | Opis robót | Wartość złotych |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Wymiana drzwi Instalacja zamków |  |
| Razem wartość robót (netto) |  |
| Podatek VAT |  |
| O g ó ł e m wartość robót (brutto) |  |

##### Słownie złotych:

Poziom cen:

Opracował: