# Załącznik Nr  1 – Opis przedmiotu zamówienia

PWSZ-K-BAG-2901-6/2020

1.	Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, od momentu uzgadniania/opiniowania dokumentacji projektowej do wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych, we wszystkich branżach, na następujące zadania:

Zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Wyszyńskiego 35, polegająca na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, dociepleniu stropodachu wraz 
z warstwami wykończeniowymi, wykończeniu elewacji na większości powierzchni – częściowo okładziną (zgodnie z rysunkami), wymianie okien wraz z parapetami w całym budynku i drzwi wewnętrznych na II piętrze, wykonaniu instalacji teletechnicznej na II piętrze, wykonaniu kontroli dostępu do pomieszczeń na II piętrze, częściowym remoncie/wymianie instalacji elektrycznej, wymianie wszystkich obróbek blacharskich wraz z rynnami, spustami 
i rynnami spustowymi, wykonaniu innych drobnych napraw ścian i elementów wyposażenia elewacji, wykonaniu oddymiania klatki, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, przebudowie łazienek na trzech kondygnacjach. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę.

Zadanie nr 2 – Budowa windy zewnętrznej: w ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja wolnostojącego szybu windy osobowej przy ścianie zewnętrznej podłużnej budynku PWSZ w Koninie. Projektuje się wykonanie szybu windowego jako wolnostojącego przylegającego do ściany frontowej budynku PWSZ w Koninie. Szyb windowy posadowiony jest bezpośrednio na gruncie na płycie fundamentowej grubości 40 cm. Projektuje się wykonanie szybu w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą klasy A-IIIN. Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne niezbędne do wykonania prac budowalnych pokazano na rysunku konstrukcyjnym. Zadanie obejmuje również dostawę 
i montaż dźwigu osobowego wraz z montażem i uruchomieniem. Dźwig musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonawczą, uzyska na własny koszt decyzję (świadectwo, zaświadczenie) dopuszczenia dźwigu do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu technicznym UDT. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5  do zapytania ofertowego.

Zakres zamówienia obejmuje:

Zakres podstawowych obowiązków i praw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikał będzie z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.),

- umowy z Wykonawcą/Wykonawcami robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z uwagi na fakt, iż nadzór inwestorski obejmował będzie cały proces inwestycyjny, (od momentu uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego z Wykonawcą do chwili wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych), we wszystkich branżach. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie m.in. również:

  - opiniowanie opracowanej, przez projektanta na podstawie SIWZ (zawartej 
w postępowaniu przetargowym - nr sprawy PWSZ-K-BAG-29020-3/2020) dokumentacji projektowej,

  - konsultacje, dla Zamawiającego w celu pomocy oceny kompletności dokumentacji projektowej,

  - konsultacje dla Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonawstwo robót,

  - udział w przekazaniu placu budowy,

  - weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

  - uczestniczenie w spotkaniach i radach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji,

  - kontrolowanie rozliczeń budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót ilości robót oraz ich zakresu finansowego – w szczególności zgodności z opracowanym przez Wykonawcę robót harmonogramem finansowo – rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót,

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

  - ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości 
i przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót 
z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad  w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót 
w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca na to uwagę kierownikowi budowy w porozumieniu 
z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót i autora projektu,

  - opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego,

  - zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru 
o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach i uchybieniach technicznych,

  - potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń Wykonawcy robót z Zamawiającym,

  - uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru 
i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,

  - przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru, nadzór 
i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót,

  - opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót,

  - weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją
 i zatwierdzeniem,

  - egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór,

  - udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad 
i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.

2.	Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- dysponować osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),

- przy wykonywaniu prac zatrudnione zostaną osoby posiadające uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń 
w specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej (koordynator zespołu),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

Uwaga: jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z robót budowlanych, Wykonawca zapewni nadzór inwestorski w innej specjalności jak wyżej, 
w celu zapewnienia właściwego nadzoru,

- Inspektorzy nadzoru wszystkich branż muszą posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (załącznik nr 3) oraz muszą być wpisani na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

- osoby pełniące funkcję nadzoru będą dostępne na potrzeby Zamawiającego
 i Wykonawcy robót w dni robocze w godz. od. 7:00 do 15:00,

- w przypadku składania oferty wspólnej warunki zostaną uznane przez Zamawiającego, za spełnione jeżeli warunki określone w ppkt. b) i c) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać łącznie,

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazać się zrealizowaniem nadzoru inwestorskiego obejmującego (załącznik nr 4) minimum:

  - trzy roboty budowlane o wartości łącznej nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto, na obiekcie  o zbliżonym do przedmiotu nadzoru inwestorskiego. Przez roboty budowlane o zbliżonym do przedmiotu nadzoru inwestorskiego zakresie należy rozumieć roboty budowlane (budowa lub przebudowa) na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej.

  - jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej,

- przedstawić referencje potwierdzające doświadczenie Wykonawcy                        w nadzorowaniu budynków kubaturowych (określonych w ppkt. f). Z referencji wynikać powinno jaka była wartość i zakres nadzorowanych robót.

OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WARUNKÓW (pkt 2 a) do g)) ZOSTANĄ ODRZRUCONE.